## Slide 1
ژئوتكنيك لرزه‌اي
الگوسازی بلوک لغزش
فصل شش

## Slide 2: روش نیومارک، الگوسازی بلوکی
در دانش ژئومکانیک الگوهای رفتار سطوح انرکنشی و شبیه سازی مکانیزم حرکتی توده های سنگی با تمرگز حرکت در درزه ها و توده های خاکی با تمرکز حرکت در نوارهای برشی، الگوسازی بلوکی محیط ها بهره وری فراوان دارد.
براساس روش لغزش بلوک های صلب نیومارک (Newmark (1965)) پیش بینی تغییر شکل دائمی لغزش شیب در اثر لرزه با رسیدن شتاب به یک مقدار بحرانی آغاز و با کاهش آن از مقدار بحرانی متوقف و سرعت آن به صفر می رسد.

## Slide 3: فرضیات :
رفتارخاک بصورت صلب- خمیری کامل است.
تغییرشکل ماندگار خاک (خمیری) تنها برروی سطح لغزش اتفاق می افتد.
مقاومت برشی خاک در اثر لرزه تغییر نمی کند.
تغییر شکل برشی خمیری تنها بطرف پائین دست سطح لغزش رخ می دهد.
از اثر شتاب قائم زلزله صرف نظر می شود.
تعادل بلوک با نیروهای روی سطح لغزش ارضاء می شود.
ماتریس جرم متمرکز طبق مناسب است.

## Slide 4: .
تعادل بلوک
نیروها
چند ضلعی نیروها
بلوک معادل

## Slide 5: تحلیل شبه استاتیک بلوک لغزشی نیومارک
این روش براساس تعادل حدی بوده و شاخصی برای پایداری (تعیین ضریب اطمینان در برابر شروع لغزش) است. میزان تغییر شکل در این روش مورد نظر نمی باشد.
نیومارک (1995) رفتار شیروانی را در اثر حرکت زمین بستر (مطابق شکل) با نیروی مقاوم استاتیکی Rs و نیروی محرک استاتیکی Ds با فرض C=0 ضریب اطمینان زیر را ارائه نمود:

## Slide 6: تحلیل دینامیکی بلوک لغزشی نیومارک
با در نظر گرفتن نیرو های ماند به بلوک لغزان با شتاب نیروی افقی ایجاد شده (از شتاب قائم چشم پوشی شده)
با افزایش Kh ضریب اطمینان گسیختگی کاهش یافته و Ky متناظر با شتاب گسیختگی با ضریب اطمینان واحد است ( ).
برای لغزش در جهت مخالف (با کوچک بودن و )
استاتیکی
دینامیکی

## Slide 7: مثال
شتاب گسیختگی را برای شکل زیر محاسبه کنید.
تغییر ضریب اطمینان
شبه استاتیکی افقی برای
بلوک روی سطح شیبدار با
زاویه 20 درجه و
و با ضریب گسیختگی
واحدخواهد بود. برای
ضریب گسیختگی مطابق شکل به ترتیب 0/17 و 0/36 است.

## Slide 8
گشتاور کل:
ضریب گسیختگی می تواند مقداری ازKh محسوب شود که ضریب اطمینان شبه استاتیکی را معادل واحد نماید. زیرا گشتاور مقاوم در این حالت برابر گشتاور محرک است. پس:
شتاب گسیختگی برابرg 0/2 است.
با شروع لغزش بلوک روی شیب تحت اثر شتاب مربعی بزرگتر از گسیختگی با دامنه A و مدت زمان برای شتاب گسیختگی ay کمتر ازA ، شتاب بلوک در طول فاصله زمانی to تا بصورت زیر است:
شتاب سطح شیب است.
حرکت نسبی بلوک در این فاصله زمانی با دو با ر انتگرال گیری از شتاب نسبی بدست می آید:

## Slide 9
تغییرات سرعت
نسبی و تغییرمکان نسبی بین
بلوک و سطح شیبدار در اثر
نوسانی که از شتاب گسیختگی
در فاصله زمانی to و
شدیدتر شده است.
در لحظه سرعت نسبی
به مقدار حداکثر خود می رسد.

## Slide 10: .
پس از صفر شدن شتاب حرکت (در زمان ، شتاب بلوک در حال لغزش
در اثر نیروی اصطکاک موجود در سطح لغزش کاهش می یابد. بلوک به حرکت خود ادامه داده و با کاهش سرعت حرکت مستهلک می شود. تغییر شتاب نیز بصورت زیر است:
t1 زمان صفر شدن سرعت نسبی (شتاب منفی) است. در بین زمانهای و t1 سرعت نسبی بصورت زیر است:
با صفر شدن سرعت نسبی در زمان :

## Slide 11: .
پس از گذشت زمان بلوک و سطح شیب بل هم حرکت کرده و بین زمانهای
و مطابق شکل است.
جابجایی نسبی بصورت زیر
نوشته می شود:
نتیجتاً ممکن است در حین
زلزله شتاب حرکت چند بار
از شتاب گسیختگی تجاوز
نماید.

## Slide 12: .
نتیجتاً ممکن است در حین زلزله شتاب حرکت چند بار از شتاب گسیختگی تجاوز نموده و باعث جابجایی بیشتر شود. این جابجایی ها به دامنه و محتوی فرکانسی و طول زمان زلزله (مطابق شکل) بستگی دارد.
نمونه گسترش تغییرمکانهای دائمی
یک شیروانی برای حرکت لرزه زمین
براین اساس در الگوی لغزش بلوک
نیومارک، اگر شتاب ناشی اززلزله کمتر
از شتاب گسیختگی باشد، جابجایی
دائمی برابر صفراست.
چون جابجایی دائمی از دوبار انتگرال
شتاب اضافی (نسبت به شتاب گسیختگی)
بدست می آید، با کاهش شتاب گسیختگی
جابجایی دائمی افزایش می یابد(شکل بعدی).

## Slide 13: .
جابجایی دائمی لغزش بلوکی، (a شتاب زمین بستر کوچکتر از شتاب گسیختگی است. (b,c با کاهش شتاب گسیختگی، جابجایی دائمی لغزش افزایش می یابد.
به روش تحلیل ناپایداری ماند، و کاربرد لغزش بلوکی برای نوسان مستطیل، جابجایی دائمی لغزش در اثر نوسان منفرد با رابطه زیر به سرعت حداکثر بستگی دارد:
با فرض رابطه فوق به
تبدیل می شود.

## Slide 14: .
براساس تجربه، تعداد مؤثر نوسانات حرکت یک زلزله به نسبت است.
براساس تحقیقات نیومارک حد بالایی جابجایی های
دائمی در اثر زلزله از رابطه زیر بدست می آید:
در این رابطه بوده و نتیجتاً برای حرکات سینوسی و مثلثی با نسبت بزرگتر از حدود
0/5 بصورت زیر است:

## Slide 15: .
برای مقادیر کوچک اگرحرکات خلاف جهت شیب در نظر گرفته نشود، جابجایی دائمی بصورت زیر است:
این رابطه برای و احتساب برای مقاومت پسماند خاک درست است. برای منظورنمودن اثر طول زمان و محتوای فرکانسی، معادله زیر برای جابجایی دائم ارائه شده است:
Neq تعداد تناوب های معادل و Tپریود غالب
حرکت ورودی است.

## Slide 16: .
با در نظر گرفتن این عدم قطعیت (بجز عدم قطعیت در خصوص
, ، احتمال تجاوز از حدود جابجایی قابل تعیین خواهد بود. شکل زیر
خطوط تراز با مقادیر
احتمال یکسان برای
تجاوز از جابجایی دائم را
ارائه نموده است.
,Neq
T

## Slide 17: .
رابطه تجربی زیر جابجایی بلوک لغزشی را با شتاب گسیختگی ارائه نموده است:
u برحسب سانتیمتر و Ia برحسب متر بر ثانیه و ay برحسب g می باشند.

## Slide 18: مثال
تغییرمکان دائمی شیروانی در مثال قبلی را تحت اثر حرکات معادل زلزله در گیلوری شماره 1 (سنگی) تعیین کنید. از روش بلوکی نیومارک استفاده شود.
شتاب حداکثر و سرعت حرکت گیلوری شماره 1 بصورت زیر استخراج شده است:
شتاب گسیختگی براساس شکل بعدی برابرg 0/20 خوانده شده و

## Slide 19: .
3-1

## Slide 20: .
براساس روش بلوکی نیومارک معادله زیر حدبالایی جابجایی دائمی را ارائه نموده است:
نتیجتاً:
از فراسنج هایی که اثرات دامنه و محتوای فرکانسی نگاشت را ارائه می کنند، شتاب آرام اس (arms) و شدت اِریاس (Ia) می باشند:
Td طول مدت دوام زلزله بوده و از شتاب نگاشت آستانه اندازه گیری می شود.

## Slide 21: .
.
گیلوری شماره 1 (سنگی)
گیلوری شماره 2

## Slide 22: .
شدت اِریاس (Ia) برای حرکت گیلوری 1 شرقی- غربی با انتگرال گیری عددی شتاب نگاشت حرکت زمین بدست می آید:
درروش بلوک لغزشی توده آماده لغزش صلب فرض می شود.

## Slide 23: .
در لغزش شیروانی های حاوی خاکهای سخت و یا تحت اثر حرکت زمین با فرکانس های پائین (تولید طول موج های بزرگ) تغییرشکل های جانبی حین لغزش هم فاز حرکت (شکل) بوده که با لغزش بلوکی همساز است.
در حالت خاکهای نرم تر و یا شیروانیهای تحت حرکت زمین با فرکانس بالا هم فازی از بین رفته و در این حالت نیروهای ماند از نیروی لغزش کمترشده و ممکن است در حهت مخالف عمل کند.

## Slide 24: .
یک تحلیل عددی برای تعیین شرائط دینامیکی می تواند مؤلفه های افقی تنش های دینامیکی مؤثربرسطح لغزش را (مطابق شکل) با انتگرال گیری بر روی سطح لغزش برای تعیین برآیند ارائه نماید.
برای نمودارهای تغییر شتاب متوسط توده لغزشی با زمان که ممکن است دارای دامنه بزرگتر یا کوچکتر از نمودار تغییرات شتاب آستانه با زمان باشد، با استفاده از روش لغزش بلوک ها و اعمال حرکت ورودی قابل تحلیل است.

## Slide 25: فراسنج مقاومت خاک روانگرا شده
درروش ضریب شدت روانگرایی بر اساس تغییر شکل های جانبی مشاهده شده مرجع قرار گرفته و و ضریب (LSI) با رابطه زیر پیش بینی می شود:
R فاصله افقی از منبع انرژی لرزه ای بر حسب کیلومتر است. درشکل بعدی تغییرات جابجایی در اثر شکست با ضریب (LSI) با M و R ارائه شده و در جدول نیز مقادیر عددی آن مشخص است.

## Slide 26: .
.

## Slide 27: .
.

## Slide 28: روش بِرن
الگوسازی یک شیروانی بصورت یک لایه از خاک دست نخورده بر روی لایه خاک روان شده (شکل) براساس بقاء انرژی و رفتار کشسان- خمیری کامل لایه روان شده، جابجایی دائم D از رابطه زیر بدست می آید:

## Slide 29: (a شبکه اجزاء سد سن فرناندو بالایی، (bتغییرمکانهای سد با ضریب 2
.

## Slide 30: مثال
یک شیب ملایم خاکی متشکل از لایه 2 متری رس لایدار بر روی یک لایه 4 متری ماسه شل اشباع با 3% ریزدانه و مطابق شکل است.
SPTاصلاح شده
11 است.
تغییرمکان
دائم را برای
روانگرا شدن
لایه ماسه ای در اثر زلزله پیدا کنید. تنش برشی استاتیکی در مرکز لایه روان شونده :
کرنش برشی محدود برای روانگرایی از جدول:

## Slide 31: .
با استفاده از معادله دومی پیتربرن: (سرعت اولیه صفر است)
این تغییرشکل کمتر از: است، بنابراین برای تغییرمکان دائم:
این مقدار تقریبی براساس مقاومت ماندگار میانگین خاک روان شده بدست آمده و با در نظرگرفتن عدم قطعیت می توان آنرا تغییر داد.
براساس روش بازیار و همکاران (1992) معادله تغییرمکان جانبی زیر ارائه شدت است:
Nتعداد تناوبهای معادل بارگذاری هارمونیک،
vmax سرعت حداکثر افقی و amax شتاب
حداکثر افقی و ay شتاب گسیختگی میباشد.
تابع با فرض شتاب های
هارمونیک بدست آمده (شکل) و برای
، مناسب است.

## Slide 32: مقایسه تغییرمکان دائم روش بازیار و LSI
.

## Slide 33: مثال
مثال قبل را در اثر زلزله های با بزرگای و که در فاصله 30 کیلومتری (فاصله افقی منبع تا ساختگاه) رخ می دهد، محاسبه نمائید.
با استفاده از روش یود و بارتلت ( )
برای:
برای:

## Slide 34: عوامل مؤثر دیگر در لغزش بلوک ها
مقاومت برشی حدی خاک به نرخ زمان بستگی داشته و در زلزله با تغییر شتاب با زمان باعث تأثیر بر لغزش بلوک است. براین اساس نرخ کرنش می تواند شرائط لغزش در نوار لغزشی را تغییر دهد. مضافاً شرائط سخت شوندگی و یا نرم شوندگی خاک در سطح لغزش شرائط ومیزان لغزش را تغییر می دهد.

## Slide 35: تحقیقات مکدیسی و سید (Makdisi and Seed (1978))
نتیجه این تحقیقات بصورت وابستگی تغییر شکل ماندگار در لغزش بلوک های سد به نسبت شتاب موجود به شتاب حداکثر که باعث تسلیم در سطح لغزش شود یعنی (aylamax) بوده است.
تغییرات نسبت شتاب متوسط حداکثرها برحسب نسبت عمق برای رسیدن به لغزش بلوک

## Slide 36: محاسبه تغییرشکل ماندگار ناشی از لغزش
تغییرات جابجایی دائم با شتاب تسلیم کننده زلزله (a) بزرگی زلزله متفاوت و (b) مقادیر متوسط
(a)
(b)

## Slide 37: مثال:
بافرض اینکه سطح لغزش دارای گسترش تا دوسوم عمق سدخاکی را داشته و شتاب تسلیم برابر (0.24g) است، جابحایی ماندگار را برای شرائط بستر سنگی گیلاری 1 محاسبه کنید.
حرکت بستر سنگی گیلاری 1 در زلزله لوماپریتا با بزرگی 7/1 دارای شتاب حداکثر (0.442g) بوده و پریود اصلی حرکت بستر بصورت زیر محاسبه می شود:
باتوجه به و استفاده از نمودار قبلی، نسبت جابجایی متوسط برابر 0/04 است، بنابراین:

## Slide 38: تحلیل جابجایی جاری شدن خاک
در تحلیل پایداری جاری شدن توده خاک پس از شکست از تغییرشکل های کوچک صرف نظر شده و جابجایی توده خاک پس از شکست با شباهت به جریان سیال و اعمال تعادل حدی با فرض حدم تغییر حجم خاک روانگرا شده، مراحل زیر را بایستی اجرا نمود:
1- با توجه به شکل، ارتفاع سطح لغزش در پایان جریان محاسبه می شود:
با زوایای مختلف شیب، نمودار «منحنی مقاومت» قابل ترسیم
است.

## Slide 39: .
نمودار محاسبه طول حرکت جریان خاک پس از شکست، (a) نمودار عدد پایداری برای محاسبه «منحنی مقاومت» ، (b) محاسبه (HT) و α یعنی مقاومتی که تعادل را در حجم ثابت توده خاک ارضاء کند (Lucia et al. (1981).

## Slide 40: .
برای مقادیر مختلف α، ارتفاع توده لغزیده پس از شکست را با شرط عدم تغییر حجم توده می توان محاسبه نمود:
Vf حجم توده خاک لغزیده است.
با رسم نتایج بصورت منحنی حجم،
مطابق شکل قبل.
3- منحنی های مقاومت و حجم در محل تلاقی شرط تساوی: HT,S= HT,V را داشته و نتیجتاً مقادیر Hstable و stable α بایستی شرائط مقاومت و حجم را با ضریب اطمینان 1 ارضاء نمایند. طول افقی توده خاک لغزیده را از رابطه زیر می توان محاسبه نمود:
روش حل وابسته به زمان با الگوی بینغم ( ) و به ترتیب مقاومت تسلیم بینغم و لزجت خمیری و نرخ کرنش برشی بوده و این الگو قادر به پیش بینی طبیعت اصطکاک در توده جریان خاک روانگرا شده در حالت حدی است ( ).

## Slide 41: روش محاسبه فرارجانبی خاک Bartlett and Youd (1992)
در این روش حرکت فرار جانبی خاک روانگرا شده با روابط تجربی وابسته به مشخصات خاک تا فاصله90 کیلومتری ازمنبع زلزله بابزرگی (Mw = 6.4 to M, = 9.2) در دو حالت 1- شیب تند با کناره آزاد (a free-face model ) و 2- زمین شیبدار معمولی (a ground-slope model ) ارائه شده است.
برای شیب تند با کناره آزاد رابطه:
در حالیکه DH جابجایی افقی توده خاک به متر، Mw بزرگی گشتاور زلزله، R فاصله افقی ساختگاه تا منبع انرژی زلزله، W نسبت ارتفاع شیب تند به فاصله افقی بستر تا رخ شیب (یا نقطه انتخابی مطابق شکل)، TI5 ضخامت کلی لایه های خاک دانه ای اشباع با پتانسیل روانگرایی ((N1)60< 15 ) به متر و D15 قطر متوسط با درصدریزدانه 15% در لایه TI بر حسب میلیمتر است.

## Slide 42: .
در حالت زمین شیبدار معمولی (a ground-slope model ) :
شیب زمین به درصد مطابق شکل و این رابطه با دقت تا 90% جابجایی را پیش بینی می کند.

## Slide 43: .
فراسنج های هندسی مورد نیاز در شکل نشان داده شده، L فاصله پاشنه تا نقطه رخ شیب، Hارتفاع بلوک لغزه (تراز تاج – تراز پاشنه)، W نسبت سطح شیب بصورت (= (H/L)(100))، n درصد، S شیب طبیعی زمین بطرف دره به درصد ( ) (After Bartlett and Youd, 1992.)

## Slide 44: مثال
مطلوبست محاسبه میزان جابجایی شیب در مثال قبلی در اثر زلزله Mw = 6.5 و
Mw = 7.5 در فاصله افقی 30 کیلومتری از منبع زلزله.
با توجه به هندسه شیب می توان برای (Mw = 6.5 ) نوشت:
برای Mw = 7.5 :

## Slide 45: .

## Slide 46: .

## Slide 47: .

## Slide 48
3. Shear stress causes rocks to slide past each other resulting in strike-slip faults
2. Compression squeezes rock together resulting in reverse faults
Tension pulls rocks apart resulting in normal faults
Fault Typesانواع گسل
(Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
(Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
(Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
سطح لغزش گسل (Fault surfaces ) گاهی گیرکرده (stuck) و انرژی وقوع کرنش در آن ذخیره شده که با افزایش شدت دراین سطح، این انرژی حرکت شدید زلزله (همراه با حرارت و دود و لرزش شدید) حاصل می شود.
در حالت عمومی سه نوع گسل در پوسته زمین قابل معرفی است:
(گسل جهش لغزشی) (گسل معکوس) (گسل معمولی)

## Slide 49
این نوع گسل با کشیده شدن طرفین،بازشدگی در سطح جدایش به طرفین حاصل می شود. در نواحی کوهسار، گسل در بین بلوکهای کوهی خود، این نوع گسل وجوددارند. در این گسل ها بلوک سمت دیواره آویخته نسبت به بلوک دیواره پایه که سطح شیب دارزیرین لغزش را تشکیل می دهد، پائین می رود.
Faults: Normal Faultsگسل معمولی
Hanging Wall
Footwall
Relative movement of two blocks indicating a normal fault. (Credit: Modified after U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
Diagrammatic sketch of the two types of blocks used in identifying normal faults.
Hanging Wall
Foot Wall
Footwall block
Hanging wall block
دیواره آویخته
دیواره پایه
بازشدگی

## Slide 50
برعکس گسل معمولی، بلوک آویخته در اثر فشار طرفین روی سطح شیبدار گسل بالا رفته و در لایه های سنگی چروک یا تاخوردگی ایجاد می نماید.
Faults: Reverse Faultsگسل معکوس
Hanging Wall
Foot Wall
Footwall block
Hanging wall block
Relative movement of two blocks indicating a reverse fault. (Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
Diagrammatic sketch of the two types of blocks used in identifying reverse faults.
Hanging Wall
Footwall
فشردگی

## Slide 51
In the example above, the fence has been offset to the right, therefore it is called a right lateral strike-slip fault. (Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS)
دراین نوع گسل دو بلوک بصورت افقی و در جهت خلاف یکدیگر بطور راست گرد یا چپ گرد حرکت می کنند.
The photograph above displays a light-colored pegmatite vein offset to the right in a schistose matrix. Photo courtesy of K. McCarney-Castle.
Faults: Strike-slip faultsگسل جهش برشی
Right-lateral offset
Table of Contents
حرکت راستگرد
حرکت راستگرد
برای تعیین چرخش شصت دست راست بطرف
داخل زمین باید باشد.

## Slide 52: ساختار گسل معمولی و پیدایش فرورفتگی Normal Fault Structures
فرورفتگی زمین : دراثر پیدایش گسل معمولی

## Slide 53: Site Amplificationشرائط تشدید حرکت در سطح زمین
لرزه زمین در لایه سطحی از خاک نرم کاهش سرعت و افزایش دامنه حرکت خواهد داشت.
سرعت موج برشی شاخص مناسبی برای ارزیابی چگونگی این افزایش است.
سرعت موج برشی در عمق 30 متر (VS30) و زمان رسیدن موج به سطح زمین در این ارزیابی استفاده می شود.

## Slide 54
پیچیدگی های حرکت زمین
(Steidl)
Notes: As will be seen, site effects can be important factors in the character of the ground motion. Soil sites tend to have larger amplitudes compared to rock sites.

## Slide 55: .

## Slide 56: .

## Slide 57: .

## Slide 58: .

## Slide 59: .

## Slide 60: .

## Slide 61: .

## Slide 62: .

## Slide 63: .

## Slide 64: .

## Slide 65: .

## Slide 66: .

## Slide 67: .

## Slide 68: .

## Slide 69: .

## Slide 70: .